## Slide 1: 2-点云地图构建-清单

## Slide 2: ROS里面怎么写定时循环
定义一个ros::Rate变量 ros::Rate rate(100);
while(ros::ok())
spinOnce。接收一次消息并处理回调函数
rate.sleep()。定时循环

## Slide 3: scan-context是怎样生成的？
思路：用二维画像来描述三维点云
做法：
用到激光发射点的距离来划分圆环
利用角度来划分扇形
以上两者产生一些二维的数组，数组的值取相应区域点云的最大值
完毕

## Slide 4: 说一下scan context匹配的思路
首先说一下scan context的结构：行数 = 按距离切分的块数；列数 = 按角度切分的块数；数值 = 每块里面的最大高度
两个context进行匹配的时候，是每个列分别进行匹配，然后把匹配的平均值作为得分。
每列进行匹配的时候，是1-两个列向量的cos值
考虑到回环的时候可能会有旋转，那就把历史帧按列平移，得到Ns个scan context分别去匹配，取得分最小的那一个

## Slide 5: 请说一下scan context如何计算相对位姿

## Slide 6: scan context怎么解决时间复杂度问题？
复杂度分为两个层面：1、两个context匹配过于复杂，要按列遍历；2、新的context要遍历所有历史帧；
先说问题1的解决方法：
作者在论文里没有给出解决办法，但是代码里面有
对context矩阵按列求和，得到一个行向量，本质上是二维降到一维
具体做法上，分两步：
用二维降一维的方法，进行一个预匹配，得到一个粗略的结果
在粗略结果的周围，改用二维匹配，得到精确的结果

## Slide 7
再说问题2的解决方法：
每帧在构建时生成一个向量，为每个圆环统计非空单元的个数
所有历史帧共同构建KDTree
新的帧在KDTree中搜索匹配。找到n个相似的帧，再进行精确匹配查找

## Slide 8: 为什么可以在LeGOLOAM基础上添加闭环，而在LOAM上却不行？
LeGO-LOAM在建图的时候，保留了原始的帧与帧之间的约束关系。这样便方便了我们后续进行修改。这是做闭环的前提条件。

## Slide 9: 请简述一下sc-lego-loam的框架与流程
整个程序是一个run.launch。细分为四个node：imageProjection、featureAssociation、mapOptmization与transformFusion。数据流是按顺序来的

## Slide 10: ImageProjection
核心函数是cloudHandler：
void cloudHandler(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& laserCloudMsg){
// 1. Convert ros message to pcl point cloud
copyPointCloud(laserCloudMsg);
// 2. Start and end angle of a scan
findStartEndAngle();
// 3. Range image projection
projectPointCloud();
// 4. Mark ground points
groundRemoval();
// 5. Point cloud segmentation
cloudSegmentation();
// 6. Publish all clouds
publishCloud();
// 7. Reset parameters for next iteration
resetParameters();
}

## Slide 11: FeatureAssociation
它的构造函数
订阅了四个来自ImageProjection的消息
发布了特征点和里程计初值信息
进行初始化
runFeatureAssociation
去畸变、平滑、去遮挡
提取特征
计算里程计

## Slide 12: mapOptmization
一个构造函数
一个run函数用于主体部分
一个线程用于回环
另一个线程用于可视化

## Slide 13: TransformFusion
暂时么看呢

## Slide 14: 利用ICP做闭环需要满足什么假设？
里程计误差在可控范围以内
以里程计作为初值能满足ICP的要求

## Slide 15: 回环检测部分的框架是怎样的？
回环线程loopClosureThread调用performLoopClosure函数，而performLoopClosure函数先要调用detectLoopClosure函数

## Slide 16: 结合代码描述一下scan context是怎样实现的