## Slide 1: 5-滤波器进阶-清单

## Slide 2: 编码器测量的是什么？
编码器最直接的测量是角度增量
因为轮子半径已知，所以也可以说是测得了位移增量
由于时间是可以感知到的，所以又可以说是测得了速度
基于滤波的方法中，把它转化成速度观测，确实更有利于误差方程的推导

## Slide 3: 轮速计标定需要用到哪些量？
刻度系数
轮子半径
轮间距

## Slide 4: 不考虑b系和车体系m系的安装误差时，测量值是什么？
假设b系是右前上，则测量值是：

## Slide 5: 回顾一下：所谓推导误差方程，是要推导出什么呢？
误差方程，就是指的误差量的微分方程，用等式表示就是：
误差的导数 = 状态量的函数

## Slide 6: 什么叫设计一个系统？
比如给你一个任务，让你根据场景设计一个组合导航系统，要怎么入手去做？
设计的模型是什么样的？有多少个维度？
再就是做对准，对状态量做估计
要保证状态变量各个维度都可观
怎样保证可观？要运动一下，绕几个圈，诸如此类
如何保证你设计的方式就能够让其可观？
为了得到答案，有下面几种方式

## Slide 7: 理解/设计的四种方法
仿真 我设计了一个模型，我就按模型写一个代码出来，所有的数据都是仿真数据，用仿真数据做滤波，再加入一些运动。则模型能不能收敛，收敛的快慢，收敛到什么精度都可以知道的。这是最准确的一个方法，也是工作量最大的一个方法。要写模型写仿真程序写一堆东西
可观性和可观度方法 工作量能稍微少一些。不需要把滤波模型完整地写出来，也不需要把它运行完。哈哈，工作量也没少太多，你还要奇异值分解，然后求观测度。

## Slide 8
3. 推公式 我知道模型，状态方程写出来，观测方程写出来。这里需要一定的经验和理解。这种相比前两种方式省事很多，通过公式就能判断出来了
4. 从物理意义上理解
更省事，不需要推公式了。你告诉我运动是怎样的，要估计什么东西，我就知道它可估不可估，可行不可行。这个需要更深入的理解和更强的经验
以上四种方式，理解逐级加深。1是当成黑盒子；2还做了一个理论分析；3的话从数学模型上理解；4是从最本质的。工作量逐渐递减，本质性逐渐升级。

## Slide 9: 什么时候用磁力计？举个例子
在定位中，如果只能提供位置，却没有姿态。这时候有一个磁力计就很方便
在课程里面，没有啥用处，但在无人机以及小的IMU模组里面还有用武之地

## Slide 10: lidar-imu松耦合与紧耦合各是什么思路？
相同点是imu做预测
如果是lidar-odometry直接出一个位姿做观测，与imu得到的位姿去融合，这是松耦合
如果是用lidar提取的特征点或特征面对做观测，这样n对特征就得到n次观测，这就是紧耦合